## Slide 1: Quts Hero NAS 基本安裝
Smith Lee

## Slide 2: Agenda
QuTS Hero NAS安裝
1.1 NAS 使用手冊
1.2 Quts Hero 系統安裝
1.3帳號密碼忘記的處理方式
2. 硬體故障排除流程
2.1 NAS
2.2 交換器
2.3 路由器
2.4 磁碟掉線處理方式
2.5 磁碟更換流程

## Slide 3: Agenda
3. 儲存與快照總管設定
3.1 系統儲存池/資料儲存池
3.2 共用資料夾建立
3.3 iSCSI Lun 建置
3.4建立與回復快照 (還原/複製/恢復資料夾快照)
4. 檔案分享/權限設定
4.1 權限設定
4.2 SMB(CIFS) / AFP
5. QNAP應用程式介紹
5.1 Virtualization Station
5.2 Qsync

## Slide 4: Agenda
5.3 Hybrid Backup Sync
5.4 Hyper Data Protector
5.5 NetBak PC Agent

## Slide 5: 1. QNAP Hero NAS 基本安裝

## Slide 6: 1.1 NAS 使用手冊
下載中心:https://www.qnap.com/zh-tw/download
選取產品類型、硬碟顆數、對應型號後選取 手冊/文件 ，內有各語系版本

## Slide 7: 1.2: QNAP Quts Hero 系統安裝

## Slide 8: NAS 第一次安裝該如何設定?
1.將硬碟全部拔除。
2.開啟NAS電源
NAS 會嘗試從DHCP Server 取得IP
如果無法從DHCP Server 取得IP，會自動載入預設的IP(169.254.xxx.xxx)
與NAS連接的PC 請設定為同一子網域(IP169.254.xxx.xxx)

## Slide 9: NAS 第一次安裝該如何設定?
NAS 開機完成後會發出一聲長嗶聲
安裝Qfinder來尋找NAS，並確認IP位址
建議在此時把NAS firmware升級到最新(升級完成後，NAS會重新開機)
現在請將硬碟插入NAS並開始安裝步驟
  硬碟所有的分割區與資料會全部清除

## Slide 10: 韌體的更新方法
1. 安裝NAS作業系統前 (QNAP FW 下載網頁)
韌體更新
後必須重
開機才會
生效

## Slide 11: 韌體的更新方法
2. 在Web UI進行更新

## Slide 12: 韌體的更新方法
3. 使用 QNAP Finder

## Slide 13: 帳號密碼忘記的處理方式
利用迴紋針或大頭針等尖銳的物品，將其插入機器後方標註「Reset」字樣下方的孔中。長按「重設」按鈕 3 秒後，您會聽到嗶嗶聲，讓您知道已重設完成。下列設定將重設為預設值，但不會刪除使用者資料。
admin 帳號 : 開啟
TCP/IP 設定，IP 位址設定是透過 DHCP 自動取得。
系統通訊埠：8080 (系統服務埠)
安全等級：低 (允許所有連線)
LCD 面板密碼：(無密碼)
VLAN：已停用
服務連結：所有 NAS 服務可在所有可用的網路介面上執行。

## Slide 14: 帳號密碼忘記的處理方式
QTS 4.4.1 及 之前版本
使用者名稱：admin
密碼：admin
QTS 4.4.2 ~ 5.1 版本(包含Quts Hero)
使用者名稱：admin
密碼：NAS 的第一個 MAC 位址，以大寫字母表示，不含特殊字元。 例如，如果 MAC 位址是 00-08-9B-F6-15-75，則密碼是 00089BF61575。
您可在 Qfinder Pro 或 MAC 位址貼紙找到 MAC 位址。

## Slide 15: 帳號密碼忘記的處理方式
QTS & QuTS Hero 5.2.0 ~ 之後版本
使用者名稱：admin
密碼為Cloudkey，該密碼取得方式
1. 將NAS電源關閉，並將硬碟全部移除
2.開啟Qfinder Pro 後，選取NAS後，選取工具->詳細資訊 即可獲得

## Slide 16: 保固與QID註冊
查詢標準保固與註冊產品序號:
https://www.qnap.com/service/product-warranty/zh-tw/#product-warranty
QNAP QID帳號註冊: https://account.qnap.com/
產品序號註冊完成才能獲得完整保固

## Slide 17: 2. 硬體故障排除流程

## Slide 18: 2.1 NAS硬體檢查流程圖
電源關閉後拔出所有磁碟
打開電源
LED 亮起?
短促的蜂鳴聲?
一到三聲長鳴聲?
Qfinder能找到?
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
-LED 故障
-電源供應器或電
源故障
- 主機板
- 記憶體
- BIOS
-Flash/DOM 上的
韌體失敗
* 韌體恢復指南
- 網路埠故障
更換網路連接埠
NAS 硬體正常
使用原廠的記憶體模組

## Slide 19: 2.2 網路交換器硬體檢查流程圖
接上/打開電源
系統狀態LED 亮綠燈?
WAN埠連網路亮橘燈?
LAN埠連電腦亮綠燈?
No
Yes
No
No
Yes
Yes
-LED 故障
-電源供應器或電
源故障
- 網路線
- WAN埠故障
- 網路線
- WAN埠故障
交換器 正常
拔除交換器上的網路線
關閉/斷開交換器電源

## Slide 20: 2.3 路由器硬體檢查流程圖
關閉/斷開路由器電源
接上/打開電源
電源指示燈LED 亮起?
系統狀態 LED 綠色或閃爍綠色?
No
Yes
No
Yes
-電源供應器或電
源故障
-路由器故障
-LED 紅色
*硬體測試
拔除交換器上的網路線
WAN埠連網路亮橘燈?
LAN埠連電腦亮綠燈?
No
No
Yes
- 網路線
- WAN埠故障
- 網路線
- WAN埠故障
Qfinder能找到?
Yes
- 網路埠故障
更換網路連接埠
No
Yes
路由器 正常

## Slide 21: 2.4 磁碟掉線處理方式檢查流程圖
控制台 > 儲存與快照 > 儲存 > 磁碟/VJBOD
只有一個磁碟遺失
No
Yes
-2個磁碟或以上
-請先備份重要檔案再進行操作
以管理員身分登入 QTS/Quts Hero
確認RAID 群組
找到磁碟位置
確認磁碟所屬的RAID類型
進入更換磁碟流程

## Slide 22: 2.5 磁碟更換流程圖
使用相同或更大容量的替換磁碟來取代該磁碟
重建應開始?
No
Yes
-可能有另一個磁碟故障，請在掛載資料卷時直接從NAS複製文件
請勿關閉 NAS 電源
磁碟更換完畢
重建完成?
Yes
No
-可能有另一個磁碟故障，請在掛載資料卷時直接從NAS複製文件
所有磁碟狀態正常?
Yes
No
-繼續處理其他位置
磁碟
-同一位置故障請用硬碟製造商提供的磁碟診斷工具進行檢查

## Slide 23: 3:儲存與快照總管設定

## Slide 24: 3.1系統儲存池/資料儲存池

## Slide 25: 3.1系統儲存池/資料儲存池

## Slide 26: 3.1系統儲存池/資料儲存池

## Slide 27: 3.2 共用資料夾建立

## Slide 28: 3.2 共用資料夾建立

## Slide 29: 3.3 iSCSI Lun建置

## Slide 30: 3.3 iSCSI Lun建置

## Slide 31: 3.3 iSCSI Lun建置

## Slide 32: 3.3 iSCSI Lun建置

## Slide 33: 3.3 iSCSI Lun建置

## Slide 34: 3.4 建立與回復快照 (還原/複製/恢復資料夾快照)

## Slide 35: 3.4 建立與回復快照 (還原/複製/恢復資料夾快照)

## Slide 36: 3.4 建立與回復快照 (還原/複製/恢復資料夾快照)

## Slide 37: 3.4 建立與回復快照 (還原/複製/恢復資料夾快照)

## Slide 38: 3.4 建立與回復快照 (還原/複製/恢復資料夾快照)

## Slide 39: 3.4 建立與回復快照 (還原/複製/恢復資料夾快照)

## Slide 40: 4. 權限設定/檔案分享

## Slide 41: 4.1 權限設定

## Slide 42: 4.1 權限設定

## Slide 43: 4.1 權限設定

## Slide 44: 4.1 權限設定

## Slide 45: 4.1 權限設定

## Slide 46: 4.2 SMB(CIFS) / AFP

## Slide 47: 5. QNAP應用程式介紹

## Slide 48: 5.1 Virtualization Station
透過虛擬化技術，可以將不同作業系統安裝在同一台實體電腦上，並且用來執行各種應用程式。可同時運行Windows、Linux、UNIX等，廣泛運用不同的應用程式服務。

## Slide 49: 5.2 Qsync
Home or Business Network and Files
Files
Music
Videos
Photos
Shared Folders
Internet
Show photos to friends and family
Set up a Shared Folder for clients and prospects
Get files from home, school or work
Internet
Internet
Internet
Qbox
Community Sharing

## Slide 50: 5.3 Hybrid Backup Sync
1.即時異地備援(RTRR) 。
2.Rsync Server。
3.雲端備份： 透過 myQNAPcloud 、Storage Amazon S3、ElephaneDrive或Symform等雲端服務，進行即時或排程資料備份及回復。
Internet
QNAP NAS
QNAP NAS
FTP 伺服器
即時異地備援 (RTRR)
Rsync 伺服器
雲端服務
雲端備份

## Slide 51: 5.4 Hyper Data Protector

## Slide 52: 5.5 NetBak PC Agent
備份 Windows® PC/伺服器
NetBak PC Agent 是免費的 Windows® 應用程式，可將重要電腦/伺服器資料備份至 QNAP NAS，並在需要時還原資料。